## Slide 1: Vozidlá s hybridným pohonom
Ing. Tomáš Lenger, PhD.

## Slide 2: Hybridné vozidlá
Hybridný pohonný systém kombinuje minimálne dva zdroje energie, zvyčajne spaľovací motor a systém na ukladanie rekuperovanej energie (elektromotor / generátor a batériu)
Hlavné komponenty: spaľovací motor, elektromotor / generátor, batéria, výkonová elektronika, delič výkonu / prevodovka a riadiaca jednotka hybridného systému (HCU)
Základné princípy: rekuperácia, elektrická asistencia (boost), elektrická jazda (EV režim), optimalizácia zaťaženia spaľovacieho motora (HCU)

## Slide 3: Rozdelenie podľa úrovne elektrifikácie
Micro-hybrid:
Najnižšia forma elektrifikácie
Bez elektromotora
Štart-stop systém, rekuperácia pri brzdení a batéria so zvýšenou cyklickou odolnosťou (AGM/EFB)
Neposkytuje asistenciu pohonu (boost)

## Slide 4: Rozdelenie podľa úrovne elektrifikácie
Mild-Hybrid (MHEV)
Typicky 12 V / 48 V systémy s elektromotorom / generátorom
Štartér-generátor, malá lítium-iónová batéria
Pokročilý Start-Stop, rekuperácia energie pri brzdení, asistencia pri akcelerácii (boost), "plachtenie" s vypnutým motorom
Neschopnosť čisto elektrickej jazdy
Volkswagen Group - eTSI, Ford - EcoBoost Hybrid, Hyundai / Kia 48V - Mild Hybrid

## Slide 5: Rozdelenie podľa úrovne elektrifikácie
Full-Hybrid (HEV)
Vysokonapäťový systém (200 V)
Všetky funkcie MHEV + schopnosť jazdy v čisto elektrickom režime (EV režim) na krátke vzdialenosti a pri nízkych rýchlostiach
Nižšia kapacita batérie, nabíjanie batérie výlučne interne (spaľovací motor, rekuperácia energie)
Toyota - Hybrid Synergy Drive, Hyundai / Kia – Hybrid, Honda e:HEV, Renault - E-Tech Full Hybrid

## Slide 6: Rozdelenie podľa úrovne elektrifikácie
Plug-in Hybrid (PHEV)
Vysokonapäťový systém, všetky funkcie HEV
Výrazne väčšia kapacita batérie a možnosť externého nabíjania (zo zásuvky/nabíjačky)
Dva hlavné prevádzkové režimy: Charge-Depleting (vybíjanie batérie, jazda na elektrinu, typický dojazd 30-80 km) a Charge-Sustaining (udržiavanie nabitia, funguje ako HEV)
Volkswagen - GTE / e-hybrid, Škoda - iV, Audi/BMW/Mercedes – e, Volvo – Recharge, iní - PHEV

## Slide 7: Topológia pohonu
Sériový hybrid
Princíp (tok výkonu): spaľovací motor → generátor → batéria/výkon. elektronika (menič) → elektromotor → kolesá
Žiadne mechanické prepojenie medzi spaľovacím motorom a kolesami. Spaľovací motor pracuje len ako generátor, ideálne v bode najvyššej účinnosti.
Range extrender
Nissan e-POWER

## Slide 8: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
Princíp (tok výkonu): spaľovací motor → prevodovka → kolesá a zároveň elektromotor → spojka/prevodovka → kolesá
Spaľovací motor aj elektromotor môžu poháňať kolesá, či už samostatne alebo spoločne. Toky výkonu sa sčítavajú mechanicky.
Technické podkategórie P0 – P4 v závislosti od miesta umiestnenia elektromotora v hnacom reťazci

## Slide 9: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
P0: Motor na remeňovom prevode
Elektromotor (štartér-generátor, BSG) nie je priamo v osi pohonu. Je pripojený k spaľovaciemu motoru pomocou remeňa, rovnako ako alternátor.
Mild-Hybrid
Primárne Start-Stop, rekuperácia energie a mierna asistencia pri akcelerácii ("boost"), nedokáže poháňať auto samostatne
Volkswagen Group 1.0 eTSI / 1.5 eTSI, Ford 1.0 EcoBoost Hybrid, Hyundai / Kia 48 V Mild Hybrid

## Slide 10: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
P1: Motor na kľukovom hriadeli
Elektromotor je umiestnený priamo na kľukovom hriadeli spaľovacieho motora, pred hlavnou spojkou. Je pevne spojený s otáčkami motora.
Mild-Hybrid alebo Full-Hybrid
Výkonnejší boost ako P0, ale stále nemôže poháňať auto v EV režime bez toho, aby sa "pretáčal" aj vypnutý spaľovací motor
Honda IMA (Integrated Motor Assist): Civic Hybrid (8. generácia), Insight (2. generácia)

## Slide 11: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
P2: medzi motorom a prevodovkou
Elektromotor je umiestnený za spaľovacím motorom a hlavnou spojkou, ale pred vstupom do prevodovky
Full-Hybrid alebo Plug-in Hybrid
Tým, že sa spojka môže rozpojiť, elektromotor vie auto poháňať čisto na elektrinu cez prevodovku.
Volkswagen Group GTE modely, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Sportage PHEV, BMW 330e / 530e

## Slide 12: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
P3: medzi prevodovkou a diferenciálom
Elektromotor je umiestnený až za prevodovkou, na jej výstupnom hriadeli, ktorý vedie k diferenciálu
Full-Hybrid alebo Plug-in Hybrid
Efektívnejší EV režim, pretože energia nemusí prechádzať stratami v prevodovke.
Koncepčný modul „prerábky“ vozidiel s predným náhonom na hybridný pohon bez potreby úpravy motora a prevodovky - Jeep Renegade PHEV

## Slide 13: Topológia pohonu
Paralelný hybrid
P4: Motor na druhej náprave (e-AWD)
Elektromotor vôbec nie je spojený so spaľovacím motorom ani prevodovkou. Je umiestnený na druhej náprave vozidla (zvyčajne zadnej)ň
Full-Hybrid alebo Plug-in Hybrid
Auto poháňa primárne spaľovací motor (napr. vpredu) a keď je potrebná štvorkolka, pripojí sa elektromotor (vzadu). Neexistuje tu žiadne mechanické prepojenie medzi nápravami
Toyota AWD-i, Lexus E-Four, Volvo Recharge T6 / T8

## Slide 14: Topológia pohonu
Typ | Umiestnenie elektromotora | EV jazda | Príklady
P0 | Na remeňovom prevode | ❌ | Audi A6 MHEV, Mercedes EQ Boost
P1 | Na kľukovom hriadeli | ❌ | Honda Insight IMA
P2 | Za spojkou, pred prevodovkou | ✅ | Hyundai Ioniq, BMW 330e, VW Passat GTE
P3 | Za prevodovkou | ✅ | Jeep Renegade PHEV
P4 | Na zadnej náprave (oddelený pohon) | ✅ | Volvo XC90 T8, Peugeot 3008 Hybrid4

## Slide 15: Topológia pohonu
Sériovo-paralelný (zmiešaný) hybrid
Najflexibilnejšia architektúra, ktorá kombinuje výhody sériového aj paralelného hybridu
Namiesto klasickej prevodovky používa delič výkonu – takmer vždy vo forme planétovej prevodovky
Pozostáva zo spaľovacieho motora a dvoch elektromotorov / generátorov (MG1 a MG2) pripojených na planétovú prevodovku
Spaľovací motor roztáča planétovú prevodovku:
Časť výkonu ide mechanicky na MG2 a priamo na kolesá (ako paralelný hybrid).
Časť výkonu ide do generátora (MG1), ktorý vyrába elektrinu (ako sériový hybrid).

## Slide 16: Topológia pohonu
Sériovo-paralelný (zmiešaný) hybrid
3 možné režimy:
Čisto elektrický režim (EV): Kolesá poháňa iba hlavný motor MG2 (napájaný z batérie)
Sériový režim: spaľovací motor poháňa generátor MG1, ktorý vyrába elektrinu pre motor MG2 (ktorý poháňa kolesá), spaľovací motor nie je mechanicky spojený s kolesami
Zmiešaný / Paralelný režim: ICE poháňa kolesá mechanicky a zároveň MG1 vyrába elektrinu pre MG2, ktorý tiež pomáha poháňať kolesá
e-CVT: Riadením otáčok generátora (MG1) dokáže systém plynule meniť výsledný prevodový pomer. To umožňuje spaľovaciemu motoru bežať takmer neustále v ideálnych (najúspornejších) otáčkach, bez ohľadu na rýchlosť vozidla.
Toyota Hybrid Synergy Drive (Prius, Corolla, RAV4 Hybrid)

## Slide 17: Zhrnutie topológii

## Slide 18: Zhrnutie topológii
Topológia | Výhody | Nevýhody | Typické príklady
Sériový hybrid | • Motor beží vždy v optimálnych otáčkach • Mechanicky jednoduchý pohon • Plynulá jazda (ako EV) | • Straty z dvojitej konverzie energie • Nižšia efektivita na diaľnici • Vyžaduje 2 veľké el. stroje | • Nissan e-POWER • BMW i3 REx
Paralelný hybrid (P0, P2, P4) | • Efektívny na diaľnici (priamy pohon ICE) • Menšie straty konverziou • Využíva klasické prevodovky | • Motor nie je vždy v optimálnom bode • Zložitejšie mechanické zladenie a riadenie • Menej efektívny v meste | • Hyundai/Kia (HEV/PHEV) • VW GTE (P2) • Volvo T8 (P4) • Väčšina MHEV (P0)
Sériovo-paralelný (Zmiešaný / Power-Split) | • Najvyššia celková efektivita (mesto/zmiešaná) • Spája výhody oboch typov • Extrémne plynulá a spoľahlivá jazda (e-CVT) | • Veľmi vysoká konštrukčná zložitosť • "Gumičkový efekt" (e-CVT) pri akcelerácii • Vysoké výrobné náklady | • Toyota/Lexus (HSD) • Ford FHEV/PHEV (Kuga)

## Slide 19: Stratégie riadenia a energetický manažment (HCU)
Ciele riadenia
Splniť požiadavku vodiča na krútiaci moment
Minimalizovať celkovú spotrebu paliva
Udržiavať stav nabitia batérie v optimálnom operačnom okne
Zabezpečiť komfort a emisie

## Slide 20: Stratégie riadenia a energetický manažment (HCU)
Základné prevádzkové režimy:
Elektrický rozjazd / Nízka rýchlosť (EV Mode)
Akcelerácia (spaľovací motor + EM Boost)
Ustálená jazda (spaľovací motor v optimálnom bode, prípadné nabíjanie)
Spomaľovanie (Rekuperácia)
Státie (spaľovací motor vypnutý)

## Slide 21: Typy riadiacich stratégií
Stratégia založená na pravidlách (Rule-Based Strategy)
Najbežnejší a najrobustnejší prístup, HCU sa správa reaktívne – reaguje na aktuálny stav vozidla podľa vopred definovanej sady pravidiel
HCU neustále sleduje vstupy (rýchlosť, poloha plynu, stav nabitia SoC, teplota motora) a porovnáva ich s pevnou "mapou rozhodovania" alebo logickými podmienkami

## Slide 22: Typy riadiacich stratégií
Stratégie založené na optimalizácii (Optimization-Based)
HCU sa nespráva reaktívne, ale proaktívne sa snaží v každom okamihu nájsť matematicky najlepšie (optimálne) riešenie
Algoritmus neporovnáva len spotrebu paliva, ale minimalizuje celkové "náklady"
Prepočíta spotrebovanú elektrinu na ekvivalentnú spotrebu paliva

## Slide 23: Typy riadiacich stratégií
Stratégie založené na predikcii (Predictive Strategies)
Najvyššia úroveň riadenia, HCU využíva dáta nielen z vozidla, ale aj z jeho okolia a plánovanej trasy, aby vytvorila globálne optimálny plán
Prepojenie s GPS/Navigáciou: HCU "vidí" trasu pred sebou – vie o kopcoch, klesaniach, mestských úsekoch, diaľniciach a cieľovej destinácii
Predikcia rýchlosti (V2X): Môže využívať dáta o premávke alebo komunikáciu so semaformi (V2I - Vehicle-to-Infrastructure)

## Slide 24: Typy riadiacich stratégií
Typ stratégie | Princíp fungovania | Výhody | Nevýhody
Založené na pravidlách (Rule-Based) | Reaktívne: Riadi sa pevne danými mapami a logickými pravidlami (AK sa stane X, UROB Y). Reaguje na aktuálny stav. | • Jednoduchá implementácia • Nízke výpočtové nároky • Spoľahlivé a predvídateľné správanie | • Nie sú skutočne "optimálne" (len tak dobré, ako ich kalibrácia) • Nepredvídajú budúce podmienky
Založené na optimalizácii (Napr. ECMS) | Proaktívne (lokálne): V každom okamihu hľadá matematicky optimálne rozdelenie výkonu. Prepočítava "cenu" elektriny na ekvivalent paliva. | • Výrazne vyššia efektivita ako pri pravidlách • Blízko k teoretickému optimu spotreby • Dynamicky sa prispôsobuje jazdnému štýlu | • Vyššie výpočtové nároky • Zložité nastavenie "ceny" (ekvivalentného faktora) • Stále nepredvída trasu vopred
Založené na predikcii (Predictive / GPS-Based) | Proaktívne (globálne): Využíva dáta z GPS, navigácie (kopce, mestá, diaľnice) a premávky. Plánuje využitie energie na celú trasu. | • Najnižšia možná spotreba (globálne optimum) • Ideálne pre PHEV (vie, kedy minúť batériu) • Maximálne inteligentné využitie zdrojov | • Vyžaduje aktívnu navigáciu do cieľa • Najvyššie výpočtové nároky • Závislosť na kvalite máp a dát o premávke

## Slide 25: Ďakujem za pozornosť
Ing. Tomáš Lenger, PhD.